## Slide 1
2018. 07 02.
부속병원 증축 면적(실방) 보고
Notes: 현재 조감도입니다.
주차장동은
지하2층 지상4층으로 계획되어
지상층은 변경이 없습니다.
증축동은
지하2층 지상5층으로 2개층이
축소되었습니다.
[3초 대기]

## Slide 2
□ 설계개요 2018.06.29.현재
구분 | 내 용 |  | 증 감
 | 현 황 | 증 축 후 | 
대지위치 | 경기도 고양시 일산동구 일산로323 (마두1동 809번지) |  | -
지역/지구 | 제2종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역, 종합의료시설, 과밀억제권역 |  | -
건축주 | 보건복지부 (국립암센터) |  | -
도로현황 | 35M(북동쪽), 20M(남동쪽) |  | -
대지면적 | 43,954.60㎡ |  | -
건축면적 | 11,531.28㎡ | 16,903.78 ㎡ | 5,372.50㎡ 증가
건폐율 (법정:60%) | 26.23% | 38.46 % | 12.23% 증가
연면적 | 116,955.70㎡ | 145,476.80 ㎡ | 28,521.10㎡ 증가
용적률 (법정:200%) | 154.17% | 181.62 % | 27.45% 증가
주차대수 | 905대 (100.67%), 법정 : 899대 | 1,128대 (106.02%), 법정 : 1,063대 | 223대 증가
병상수 | 571병상 | 571병상(기존병상) + 133병상(증축병상) = 704병상 | 133병상 증가
층수 | 검진동 12층, 연구동 7층. 병원동 10층, 행정동 3층 | 기존 + 증축동 (지하2층, 지상5층) 주차장동(지하2층, 지상4층) | 별도건물로 증축
조경면적 (법정:15%) | 14,074.70㎡ (31.75%) | 11,271.68 ㎡ (25.64%) | 2,803.2㎡ 감소
공개공지 (법정:10%) | 4,828.82㎡ (10.99%) | 4,813.31 ㎡ (10.95%) | 15.51㎡ 감소
Notes: 설계개요입니다.
대지면적 약 4만 4천 제곱미터
건축면적 1만 6천 제곱미터
건폐율 37.67%
연면적 14만 4천 제곱미터
용적율 180.02%
병상수 161병상이 추가되어 총 713병상입니다.
증축동은 지하2층 지상5층입니다.

## Slide 3
□ 설계개요 2018.06.29.현재
구분 | 내 용 |  | 증 감
 | 건축허가 (2018.02) | 설계변경 반영 (2018.06) | 
건축면적 | 16,903.78 ㎡ | 16,903.78 ㎡ | 변경없음
건폐율 | 38.46 % | 38.46 % | 변경없음
연면적 | 145,547.32 ㎡ | 145,476.80 ㎡ | 70.52 ㎡ 감소 (지하2층, 지하1층 : 각각 35.26㎡ 감소) (지역난방배관 간섭부위 면적감소)
용적률 | 181.62 % | 181.62 % | 변경없음
주차대수 | 1,127 대 | 1,128 대 | 1대 증가 (주차장동 지상2층 1대 증가)
조경면적 | 11,272.50 ㎡ | 11,271.68 ㎡ | 0.82 ㎡ 감소
공개공지 | 4,813.31 ㎡ | 4,813.31 ㎡ | 변경없음
Notes: 설계개요입니다.
대지면적 약 4만 4천 제곱미터
건축면적 1만 6천 제곱미터
건폐율 37.67%
연면적 14만 4천 제곱미터
용적율 180.02%
병상수 161병상이 추가되어 총 713병상입니다.
증축동은 지하2층 지상5층입니다.

## Slide 4
□ 병동증축 계획
지하2층 기계 / 전기실
(발전기실, 물탱크, 저류조, 축열조)
지하1층 통합사무실 / 푸드코트
(전기실, 공조실, 통제실, 회의실)
지상1층 LOBBY, 원무, 접수
(편의시설등)
지상2층 소아암센터
(서버실, 소아암센터, 회의실)
지상3층 여성암센터
(자궁·갑상선·유방암, 영상의학과)
지상4층 소아암병동 (70병상)
(표준병동 37, 소아암병동 33)
지상5층 완화의료병동 (63병상)
(표준병동 41, 완화의료병동 22)
주차장동 조감도
증축 병상수 133병상
※ 의료법 시행규칙 개정(2017.2.3.)으로 5인병실이 4인실 이하로 조정 됨에 따라 28병상 감축 되어 총 133병상으로 축소될 예정
- 5층 완화의료병동 13병동 축소 (표준 50 → 41, 완화의료 26 → 22), 4층 소아암병동 15병동 축소 (표준 45 → 37, 소아암 40 → 33)
Notes: 주차장동 계획입니다.
총 주차대수 444대로
일방향 통행으로 계획하였습니다.

## Slide 5
발전기실, 전기실, 물탱크실, 기계실, 지열축열조 등으로 구성
설비공간의 집중배치로 유지 관리성 증진
□ 증축동 지하2층
기계 / 전기실
전기실
기계실
발전기실
지열
축열조
물탱크실
UPS
빗물
저류조
기계감시실
Notes: 증축동 지하 2층입니다.
지하층에 발전기실, 전기실, 기계실 등의
설비공간을 집중 배치함으로써
유지 관리의 편의성을 증진시켰습니다.

## Slide 6
통합사무실, 푸드코트, 전기실 등으로 구성
□ 증축동 지하1층
통합사무실 / 푸드코트
통합사무실
공조실
전기실
푸드코트
공조실
UPS
CCTV
모니터링실
지하주차장 (193대)
회의실
전기
감시실
Notes: 증축동 지하 1층입니다.
지하1층은 직원 이용 공간으로
통합사무실, 푸트코트 등으로 구성되어 있습니다.

## Slide 7
□ 증축동 지상1층
LOBBY / 원무 접수
3개 층 높이의 아트리움 계획으로 개방적인 로비계획
외부 필로티는 충분한 개방감과 채광을 위해 2개 층이 오픈된 형태로 계획
편 의
원무 / 접수
접수/수납
로비
대기
▲주출입구
부출입구▶
◀부출입구
편의시설
Notes: 지상 1층입니다.
접수/수납 및 원무와
3개층 높이의 오픈 공간으로
개방적인 로비를 구성하였습니다.
로비에서는 실내전시 및 소규모 공연 등이
이루어질 수 있도록 하였습니다.

## Slide 8
□ 증축동 지상2층
소아암센터
환자의 특성을 고려한 독립적인 영역계획 (소아진료)
아트리움에 면한 밝은 진료 환경 조성
에스컬레이터로 1층에서 바로 연결
서버실
소아암센터
NS
회의실
서버실
OPEN
Notes: 지상 2층입니다.
소아진료의 특성을 고려하여 소아암센터를
독립적인 영역으로 계획하였습니다.

## Slide 9
서버실
소아암센터
□ 증축동 지상2층
소아암센터
환자의 특성을 고려한 독립적인 영역계획 (소아진료)
아트리움에 면한 밝은 진료 환경 조성
에스컬레이터로 1층에서 바로 연결
E/V 홀
P.S
창고
P.S
P.S
TPS
EPS
A.D
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
EPS
진료실
진료실
진료실
진료실
코디실
탈의
계측실
N.S
ROOF
작업실
관제실
서버실
기계실
전실
놀이
치료실
회의실

## Slide 10
□ 증축동 지상3층
여성암센터
아트리움에 면한 밝은 진료 환경 조성
에스컬레이터로 1층에서 바로 연결
ONE STOP SERVICE가 가능하도록 계획
본관동과의 편리하고 안전한 연계를 위해 연결통로 설치
자궁암센터
유방암센터
갑상선암센터
회의실
영상의학과
채혈실
휴게홀
NS
NS
NS
회의실
연결통로
OPEN
Notes: 지상 3층입니다.
원스탑 서비스가 가능토록
여성암센터 및 영상의학과를 배치하였으며
본관동과의 편리한 연계를 위해
연결통로를 설치하였습니다.

## Slide 11
□ 증축동 지상3층
여성암센터
아트리움에 면한 밝은 진료 환경 조성
에스컬레이터로 1층에서 바로 연결
ONE STOP SERVICE가 가능하도록 계획
본관동과의 편리하고 안전한 연계를 위해 연결통로 설치
OPEN
E/V 홀
P.S
창고
P.S
P.S
TPS
EPS
창고
A.D
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
EPS
갑상선암센터
처치실
외과 진료실
채혈실
통합
진료실
내분비
간호사실
대기
NS
세척실
코디실
통합 진료실
내과 진료실
진료실
처치실
진료실
NS
창고
세척실
NS
코디실
대기
대기
(여성암센터 : 자궁암센터, 갑상선암센터)
자궁암센터
연결통로
Notes: 지상 3층입니다.
원스탑 서비스가 가능토록
여성암센터 및 영상의학과를 배치하였으며
본관동과의 편리한 연계를 위해
연결통로를 설치하였습니다.

## Slide 12
□ 증축동 지상3층
여성암센터
아트리움에 면한 밝은 진료 환경 조성
에스컬레이터로 1층에서 바로 연결
ONE STOP SERVICE가 가능하도록 계획
본관동과의 편리하고 안전한 연계를 위해 연결통로 설치
OPEN
영상의학과
회의실
유방암센터
E/V 홀
P.S
창고
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
P.S
P.S
TPS
EPS
P.S
E/V
MRI 촬영실
MRI
기계실
MRI
조정실
일반
촬영실
사무실
초음파
대기
주사실
CT촬영실
CT조정실
CT기계실
판독실
BMD
촬영실
MAMMO
비품
보관실
창고
회의실
회의실
회의실
다학제적
진료실
외과진료실
외과
진료실
내과진료실
통합
진료실
세척실
처치실
대기
탈의실
탈의실
코디실
NS
(여성암센터 : 유방암센터, 회의실, 영상의학과)
다학제적
진료실
다학제적
진료실
Notes: 지상 3층입니다.
원스탑 서비스가 가능토록
여성암센터 및 영상의학과를 배치하였으며
본관동과의 편리한 연계를 위해
연결통로를 설치하였습니다.

## Slide 13
병동부
□ 증축동 지상4층
소아암 병동, 표준 병동으로 구성
1인실 | 2병상
2인실 | 8병상
4인실 | 60병상
합 계 | 70병상
표준 병동(37병상)
소아암 병동(33병상)
NS
NS
병원학교
병원학교
지상4층 병상수
휴게홀
휴게홀
환자
휴게실
환자
휴게실
Notes: 지상 4층입니다.
표준병동 45병상과
소아환자를 고려한
병원 학교 등이 포함된
소아암 병동 40병상으로 계획하였습니다.
기준 병실은 5인실로 하였습니다.

## Slide 14
NS
1인실
휴게홀
휴게홀
환자
휴게실
표준병동
□ 증축동 지상4층
병실, NS, 휴게홀, 환자휴게실 등
1인실 x 1개 | 1병상
2인실 x 2개 | 4병상
4인실 x 8개 | 32병상
합 계 | 37병상
<표준병동 병상수>
4인실
4인실
4인실
4인실
4인실
4인실
2인실
2인실
4인실
4인실
(표준병동)
전공의실
당직실
전공의실
당직실
세척실
처치실
처치 준비실
창고
오물
처리실
린넨실
욕실
탈의실
수간호사실
상담실
E/V 홀
P.S
창고
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
P.S
P.S
TPS
EPS
E/V
P.S
동통신실
EPS
표준 병동(37병상)
Notes: 지상 4층입니다.
표준병동 45병상과
소아환자를 고려한
병원 학교 등이 포함된
소아암 병동 40병상으로 계획하였습니다.
기준 병실은 5인실로 하였습니다.

## Slide 15
소아암병동
□ 증축동 지상4층
병실, NS, 휴게홀, 환자휴게실 등
1인실 x 1개 | 1병상
2인실 x 2개 | 4병상
4인실 x 7개 | 28병상
합 계 | 33병상
<소아암병동 병상수>
NS
휴게홀
휴게홀
1인실
4인실
4인실
4인실
4인실
4인실
소아암 병동(33병상)
2인실
4인실
4인실
2인실
놀이실/도서실
(소아암병동)
전공의실
당직실
전공의실
당직실
면회실
교무실
병원학교
(저학년)
병원학교
(고학년)
E/V 홀
P.S
창고
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
P.S
P.S
TPS
EPS
P.S
E/V
창고
P.S
세척실
처치실
처치 준비실
창고
오물
처리실
린넨실
욕실
탈의실
수간호사실
상담실
배선실
Notes: 지상 4층입니다.
표준병동 45병상과
소아환자를 고려한
병원 학교 등이 포함된
소아암 병동 40병상으로 계획하였습니다.
기준 병실은 5인실로 하였습니다.

## Slide 16
□ 증축동 지상5층
병동부
완화의료 병동, 표준 병동으로 구성
휴게홀
휴게홀
NS
NS
환자
휴게실
환자
휴게실
교육실
지상5층 병상수
평온실
표준 병동(41병상)
완화의료 병동(22병상)
1인실 | 7병상
2인실 | 4병상
4인실 | 52병상
합 계 | 63병상
Notes: 지상 5층입니다.
표준병동 50병상과
평온실 2개실을 포함한
완화의료 병동 26병상으로 구성되어 있습니다.

## Slide 17
□ 증축동 지상5층
병동부
완화의료 병동, 표준 병동으로 구성
<표준병동 병상수>
표준 병동(41병상)
(표준병동)
1인실 x 1개 | 1병상
2인실 x 2개 | 4병상
4인실 x 9개 | 36병상
합 계 | 41병상
NS
1인실
휴게홀
휴게홀
환자
휴게실
4인실
4인실
4인실
4인실
4인실
4인실
2인실
2인실
4인실
4인실
전공의실
당직실
전공의실
당직실
4인실
세척실
처치실
처치 준비실
창고
오물
처리실
린넨실
욕실
탈의실
수간호사실
상담실
E/V 홀
P.S
창고
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
P.S
P.S
TPS
EPS
E/V
P.S
EPS
Notes: 지상 5층입니다.
표준병동 50병상과
평온실 2개실을 포함한
완화의료 병동 26병상으로 구성되어 있습니다.

## Slide 18
□ 증축동 지상5층
병동부
완화의료 병동, 표준 병동으로 구성
휴게홀
휴게홀
NS
NS
환자
휴게실
환자
휴게실
교육실
<완화의료병동 병상수>
평온실
완화의료 병동(22병상)
(완화의료 병동)
1인실 x 6개 | 6병상
2인실 x 0개 | 0병상
4인실 x 4개 | 16병상
합 계 | 22병상
NS
휴게홀
1인실
4인실
4인실
종교실
4인실
1인실
평온실
(1인실)
1인실
4인실
행정실
환자휴게실
전공의실
당직실
전공의실
당직실
1인실
평온실
(1인실)
자원봉사자실
교육실
휴게홀
가족실
평온실
(거실)
평온실
(거실)
E/V 홀
P.S
창고
E/V
E/V
E/V
E/V
E/V
P.S
P.S
TPS
EPS
P.S
E/V
P.S
세척실
처치실
처치 준비실
창고
오물
처리실
린넨실
욕실
탈의실
수간호사실
상담실
배선실
P.S
Notes: 지상 5층입니다.
표준병동 50병상과
평온실 2개실을 포함한
완화의료 병동 26병상으로 구성되어 있습니다.

## Slide 19
지하2층 64대
지하1층 61대
지상1층 58대
지상2층 67대
지상3층 58대
지상4층 56대
옥탑층 60대
총 주차대수 424대
□ 주차장동 계획 _Parking Lot Plan
Notes: 주차장동 계획입니다.
총 주차대수 444대로
일방향 통행으로 계획하였습니다.

## Slide 20
□ 주차장동 지하2층
□ 주차장동 지하1층
지하1층 주차장
(61대)
지하2층 주차장
(64대)
Notes: 지하1층과 지상1층입니다.
병원동과 연계된 지하1층은 65대
지상1층은 61대로 계획하였습니다.

## Slide 21
지상2층 주차장
(67대)
지상1층 주차장
(58대)
□ 주차장동 지상1층
□ 주차장동 지상2층
Notes: 지상2층 및 지상3층 입니다.
지상2층 70대, 지상3층 60대로 계획하였습니다.

## Slide 22
옥탑층 주차장
(60대)
옥탑층 평면도
지상4층 주차장
(56대)
지상3층 주차장
(58대)
□ 주차장동 지상3층
□ 주차장동 지상4층
Notes: 지상4층과 옥탑층 주차장입니다.
지상4층 58대, 옥탑층 61대로 계획하였습니다.

## Slide 23
옥탑층 주차장
(60대)
□ 주차장동 옥탑층
□ 주차장동 지붕층
Notes: 지상4층과 옥탑층 주차장입니다.
지상4층 58대, 옥탑층 61대로 계획하였습니다.